## Slide 1: 嵌入式系統 期末專題 Checkpoint 2

## Slide 2: 配置
使用者端
使用者介面（目前為terminal）
土壤監測儀（STMnode）
伺服器端：Rpi
溝通方式: wifi

## Slide 3: 運作方式
伺服器端:
1.定時跟stmnode要土壤濕度的值，並記錄進資料庫裡，如果此時有使用者介面正連著伺服器，如有缺水情形則會傳送缺水信息給使用者介面
2.當接收到使用者介面的指令，根據指令回傳所需的數據以及目前須水情形。
3.每筆stmnode的土壤數據記錄方式為（記錄時間,土壤濕度），一筆stmnode最多儲存10個tuple。

## Slide 4: 運作方式
使用者介面：
1.傳送註冊指令給伺服器，把使用的偵測器ip跟介面ip綁定，使得伺服器可以知道哪個偵測器是哪個使用者的（目前設計是單一使用者可以有複數偵測器，但偵測器ip必須不同）
2.傳送偵測指令，讓伺服器回傳數據
3傳送數據列指令，讓伺服器回傳所有有紀錄的數據（可以繪製成圖表以及預測缺水時間用，不過目前還沒應用）
4.目前是用terminal實現非同步執行的方式連線，所以可以接收缺水資訊同時發送指令，之後可能會設計gui介面來方便使用者使用

## Slide 5: 運作方式
土壤偵測器（STMnode）
1.跟伺服器保持連線並接受指令
2.指令為傳輸數據時，會每隔0.05秒發送偵測到的數據重複10次，伺服器端會把接受到的數據取中間值作為此偵測器偵測到的值
3.指令為澆水的過程尚未實現

## Slide 6: 未來進度
1.預測澆水時間的功能
2.根據目前濕度決定下次偵測時間的功能
3.澆水硬體配置完成
4.澆水水量控制機制及檢查機制
5.設計GUI使用者介面